## Slide 1: PUB TEMPERATURE MONITORING
Davide Rendina 830730 Andrei Gabriel Taraboi 829904

## Slide 2: Obiettivi
Realizzare un sistema che permetta la gestione dei dispositivi di temperatura all'interno di un Bar.
Eseguire un controllo sull’apertura e chiusura delle finestre dell'ambiente.
Connettere i nodi della rete con MQTT.
Realizzare una smart network che permetta l'autoconfigurazione dei dispositivi che si collegano.
Utilizzare le Weather API per monitorare le previsioni meteo.
Creare un'interfaccia web dinamica
Costruire un sistema che offra grande dinamicità
2

## Slide 3: Struttura del sistema
3

## Slide 4: MQTT
4

## Slide 5: Fase di discovery
5
Notes: Dire che i sistemi sono sempre allineati, spiegare bene dei fallimenti (sia server che se cade un nodo)

## Slide 6: Controllo dispositivo acceso
2. Controllo
Controlla che non ci siano finestre aperte e device accesi nello stesso momento.
3. Comunicazione
Se il controllo ha esito positivo, comunica l’alert al sistema.
1. Notifica
Ricezione di una notifica se viene aperta/chiusa una nuova finestra oppure un device
cambia stato.

## Slide 7: Controllo previsioni meteo
2. Controllo
Controlla che non piova nelle successive due ore e che non ci sia alcuna finestra aperta.
3. Comunicazione
Se il controllo ha esito positivo, comunica l’alert al sistema.
1. Chiamata API
Effettua una chiamata ogni 30 minuti alle API di openweather.com per chiedere le previsioni meteo.

## Slide 8: Risparmio energia
Sensing station
Deep sleep ogni 10 minuti
Log sulla rete ogni 30 minuti
Utilizzo EEPROM
Tilt sensor
Deep sleep con risveglio tramite il sensore di tilt *
Heating/cooling
Nessuna strategia di risparmio necessaria
Alert Device
Deep sleep ad intervalli regolari di 5 minuti *
6

## Slide 9: Consumo di corrente (teorico)
5,27mA
450mA
No sleep
Senza utilizzare strategie deep sleep, ogni dispositivo alimentato a batteria (8000mAh) rimarrebbe attivo per 47 ore continue.
Deep sleep
Utilizzando strategie deep sleep, sensing station e alert device rimarrebbero attivi per 99 giorni circa mentre il tilt sensor per 3 anni circa.
7

## Slide 10: Interazione: Web APP
8

## Slide 11: Interazione: Telegram
9

## Slide 12: Dimostrazione
10

## Slide 13: Dimostrazione
11
Notes: Tutto spento

## Slide 14: Dimostrazione
12
Notes: Finestra aperta

## Slide 15: Dimostrazione
13

## Slide 16: Dimostrazione
14

## Slide 17: Dimostrazione
15

## Slide 18: Conclusioni 01 02
Devices
Utilizzo di un NodeMCU per ogni device, in modo da togliere la simulazione degli stessi.
Risparmio energetico
Adottare tecniche di deep sleep anche per i due dispositivi per cui non è stato possibile farlo (alert device e tilt sensor).

## Slide 19: Grazie dell’attenzione
Davide Rendina 830730
Andrei Gabriel Taraboi 829904